## Slide 1: Eletrônica I Retificador de Onda Completa em ponte

## Slide 2
Na Figura é mostrado um retificador de onda completa em ponte. Com o uso de quatro diodos no lugar de dois, elimina-se o uso do tap central do transformador.

## Slide 3
Durante o semiciclo positivo da tensão U2, os diodos D3 e D2 conduzem, D1 e D4 ficam reversamente polarizados e o resistor de carga R recebe todo o semiciclo positivo da tensão U2.

## Slide 4
Durante o semiciclo negativo da tensão U2, devido à inversão da polaridade de U2. Os diodos D1 e D4 conduzem, e os diodos D2 e D3 ficam reversamente polarizados.

## Slide 5
A corrente I percorre o resistor de carga sempre num mesmo sentido. Portanto a tensão U2 é sempre positiva. Na Figura abaixo são mostradas as formas de ondas sobre o resistor de carga e os diodos, considerando os diodos ideais.

## Slide 8
Neste caso a frequência da tensão de saída dobra de valor, e a tensão média na carga também dobra, ou seja:
Diodo ideal
Vm= 2Vp/π
Diodo com Vγ
Vm = 2(Vp – 2Vγ)/π

## Slide 9
Em relação ao retificador que utiliza o transformadores com derivação de tap central, para se obter o mesmo rendimento em termos de tensão média, este transformador teria que fornecer no secundário o dobro de tensão do transformador utilizado pelo retificador em ponte. Tornando muito mais caro que a utilização de apenas 2 diodos.

## Slide 10
Além disso, devido à grande utilização de pontes de diodo, estas podem ser encontradas comercialmente num único encapsulamento, reduzindo o tamanho do circuito e facilitando os projetos.

## Slide 11
Com a tensão média de carga pode-se calcular também a sua corrente média:
Im = Vm/R

## Slide 12
Em relação às especificações dos diodos, como cada diodo conduz corrente somente em um semiciclo, a corrente que eles devem suportar corresponde à metade da corrente média na carga. Quanto à tensão reversa , os diodos devem suportar a tensão de pico do secundário. Assim:
IDM >= Im/2 e Vbr >= Vp

## Slide 14: Exercício: De acordo com a figura calcule:
R = 10Ω e V2rms = 25V
Tensão média de carga;
Corrente média de carga;
Especificações do diodo;

## Slide 15
Para que a fonte de alimentação fique completa, falta filtrar a forma de onda a fim de retificá-la. Isto pode ser feito inserindo um filtro capacitivo em paralelo com a carga.

## Slide 16
A filtragem do sinal retificado pode ser explicada, analisando a figura abaixo:
Tensão de pico 42.42V
2 x camada de depleção 1.4V (2 x 0,7)
Tensão média filtrada = 41.02V
ripple= 0.1V
Resistor 1554 Ω

## Slide 17
Com o primeiro semiciclo do sinal retificado, o capacitor carrega-se através dos D1 e D3 até o valor de pico. Quando a tensão retificada diminui, os diodos que estavam conduzindo ficam reversamente polarizados, fazendo com que o capacitor se descarregue lentamente pela carga RL.

## Slide 18
Quando, no segundo semiciclo a tensão retificada fica maior que a tensão no capacitor, dos diodos D2 e D4 passam a conduzir carregando novamente o capacitor até o valor de pico, e assim sucessivamente, formando uma ondulação denominada ripple.

## Slide 19
A descarga do capacitor é lenta devido a constante de tempo RC, ou seja, quanto maior o capacitor ou a resistência de carga, maior a constante de tempo menor o ripple. Porém, mesmo com o ripple, percebe-se que a filtragem aumenta o valor médio da tensão de saída, que será chamada de Vmf.

## Slide 20
O valor do ripple pode ser calculado pela equação abaixo:
Vr = Vmf/f.R.C.
Vr = Valor do ripple
Vmf = tensão média na carga após a filtragem
f = frequência de ondulação
R = resistência da carga
C = capacitor de filtro

## Slide 21
Assim para o projeto de uma fonte de alimentação deve-se, antes, estipular a tensão média de saída e o ripple desejados para, em seguida, calcular o capacitor necessário para a filtragem, as especificações dos diodos e as especificações do transformador.

## Slide 22: Projeto de uma fonte cc
1º passo: Estipular a tensão média de saída e o ripple desejados.
Com estes valores em mãos conseguiremos calcular o capacitor de filtro desejado.
Vr = Vmf/f.R.C.

## Slide 23
2º passo: Determinar os parâmetros do diodo como a corrente direta máxima e a tensão reversa (VBr) que o diodo suportará.
Para isso precisaremos calcular a corrente média na carga (Imf) e o valor de pico no secundário do transformador.
Imf = Vmf/R , Assim: IDM = Imf/2
Projeto de uma fonte cc

## Slide 24
Para calcular a tensão de pico no secundário do transformador, depois da filtragem, primeiro precisaremos calcular o valor da tensão de pico na carga R (VpR).
VpR = Vmf + (Vr/2)
Este valor deve ser acrescido da queda de tensão dos diodos que estão em condução: 2Vγ
Projeto de uma fonte cc

## Slide 25: Projeto de uma fonte cc
Com este procedimento teremos a tensão de pico no secundário do transformador (V2p), depois de acrescentar o capacitor.
VpR = Vmf + (Vr/2)
V2p = VpR + 2Vγ, Assim: VBr >= V2p

## Slide 26
3º passo: Determinar os parâmetros do transformador:
Tensão eficaz no secundário: V2rms = V2p/√2
Potência de trabalho: Pt = V2p x Imf
Projeto de uma fonte cc

## Slide 27
Exercícios
Projete uma fonte com tensão de entrada de 220Vrms , 60Hz e tensão média de saída de 12V com ripple 0,1V, para alimentar um circuito com resistência de entrada equivalente a 1kΩ, utilizando um retificador de onda completa de ponte. Determine os parâmetros dos diodos e do transformador.